## Slide 1: iSPAM IoT Smart Postal Announcement Messaging
INTIM17A6
Alix Kalliojärvi
Miska Kivioja
Kimmo Koivusalo
Jonne Laitinen
"Mail Tulit Aliquis Meum"

## Slide 2: iSPAM - Visio
Painon tunnistus
Liiketunnistus
Wi-Fi verkkoyhteys
Äänipalaute
Älypostilaatikko, joka tunnistaa saapuvan postin, sen määrän sekä ajankohdan ja kykenee ilmoittamaan siitä käyttäjälleen ja tarvittaessa kommunikoimaan postinjakajan kanssa.

## Slide 3: iSPAM – Konsepti
Kaavio auki:
- Posti saapuu --> luukku aukeaa (luminenssi) --> data watsonin kautta noderediin, josta käsky laatikolle lähettää s-posti viesti käyttäjälle. Tiedonsiirto MQTT.
Ilmoitukset käyttäjälle
Hallinta ja
tilastointi
Valvonta –ja varkaudenesto
ominaisuudet
Painon tunnistus
Luminenssitunnistus
Wi-Fi
Äänipalaute
Internet
IBM
Watson Cloud
SMTP2GO
(s-posti)

## Slide 4: iSPAM – Tekninen toteutus
Komponentit
- MKR1000
- Pmod ALS -valosensori
- Pmod Amp2 –vahvistin
- MKR SD Proto Shield –muistikortinlukija
Käytetyt kirjastot
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <AudioZero.h>
#include <WiFi101.h>
#include <MQTT.h>
#include <MQTTClient.h>
#include <NTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>

## Slide 5: iSPAM – Tekninen toteutus
- WiFI
- MQTT–tiedonsiirto
- Email
- NTP-palvelin
- SD-kortti
- Äänitiedosto
- log.txt
- Sähköposti
- SMTP2GO-palvelin

## Slide 6: iSPAM – Tekninen toteutus
Valon määrä
Laatikko auki
Laatikko kiinni
<20
>20
Soita ääni
Raportoi pilveen
Kirjoita logiin
Raportoi pilveen
Käsky pilvestä
Lähetä sähköposti
Yhdistä WiFi
Alusta SPI-tiedonsiirto (SD-kortti, ALS)
Yhdistä MQTT ja tilaa topic
SETUP
LOOP
Hae aika NTP-palvelimelta

## Slide 7: iSPAM – Tiedonsiirto toteutus
Publish

## Slide 8: iSPAM – Tiedonsiirto toteutus
On message

## Slide 9: iSPAM – NodeRed
SendMail_OpenClose noodi:
  Lukee MKR1000 saamasta json-paketista laatikon kannen avaustiedon (msg.payload.open) ja ohjaa posti/varoitus -liipaisua seuraavasti:
  Kansi auki: MKR1000 lähettää kerran s-posti ilmoituksen ja 5min ajastus käynnistyy
  Kansi auki >5min: MKR1000 lähettää varoitusviestin ja 5min ajastus käynnistyy alusta
  Pitää tilatietoa kannen asennosta MKR1000:lta saaman tilatiedon perusteella
CmdTrigger:
  Lähettää ilmoitus tai varoituskäskyn MKR1000:lle SendMail-noodin käskystä.
  Kaksi lähtöä, joista yksi lähettää MKR1000:n sendmail MQTT-topiciin (käsky lähettää ilmoitus postin saapumisesta) ja sendwarning MQTT-topic (käsky lähettää varoitus kannen unohtumisesta auki)

## Slide 10: iSPAM – Johtopäätökset ja jatkokehitys
Pienellä vaivalla muutettavissa eri käyttötarkoituksiin.
  Sensorien vaihtaminen käyttötarkoituksen mukaan.
    (esim. Load Cell painon seurantaan)
Ääniohjauksen jatkokehitys (kommunikaatio postinkantajan kanssa)
Lokitietojen välitys asiakkaalle
Ällistyttävä robotti?

## Slide 11
KIITOS!